# Типовые варианты оборудования СКАТ
Минимальные системные требования в зависимости от полосы:
## СКАТ-6
- CPU intel Xeon не менее 4 ядер с частотой от 2,5 Ггц
- RAM - 16 Гб
- HDD - 500Гб x2
## СКАТ-10/20
- CPU intel Xeon не менее 6 ядер с частотой от 2,5 Ггц
- RAM - 32 Гб
- HDD - 500Гб x2
## СКАТ-40
- CPU intel Xeon не менее 12 ядер с частотой от 2,5 Ггц
- RAM - 64 Гб
- HDD - 1Тб x2
## СКАТ-60
- CPU intel Xeon не менее 16 ядер с частотой от 2,3 Ггц
- RAM - 128 Гб
- HDD - 1Тб x2
## СКАТ-80
- CPU intel Xeon не менее 22 ядер с частотой от 2,3 Ггц
- RAM - 256 Гб
- HDD - 1Тб x2
Ниже приведены примеры конфигураций:
## СКАТ-6
Характеристика	Значение
Общая пропускная способность	до 6 Гбит
Аппаратная платформа	Сервер формата 1U для монтажа в стойку 19”
Абонентов	400К
Максимальное количество сессий	4М
Максимальное количество новых сессий в секунду	100К
Сетевые интерфейсы	6 x 1GbE
Latency	до 30 мкс

### Техническая спецификация оборудования (типовая, рекомендуемая)
Элемент	Спецификация	Количество
Платформа	Dell/Futjitsu/Sypermicro	1 шт
Процессор	E5-1650v4	1 шт
Память	8Gb 1866 MHz ECC Reg	2 шт
HDD	500 Гб	2 шт
RAID	0,1	1 шт
БП	750W	2 шт.
NIC Bypass	Silicom PEG6BPi35 (или аналог)	1 шт.

### Техническая спецификация оборудования (минимальная)
Элемент	Спецификация	Количество
Платформа	Dell/Futjitsu/Sypermicro	1 шт
Процессор	E3-1240v2 (3.4Ghz) 4C	1 шт
Память	8 Гб	2 шт
HDD	500 Гб	2 шт
RAID	0,1	1 шт
БП	400W	2 шт.
PCI-E	3.0 x8 (in x16) Full-height slot	1 шт.
NIC Bypass	Silicom PEG6BPi6	1 шт.

## СКАТ -20
Характеристика	Значение
Общая пропускная способность	до 20 Гбит
Аппаратная платформа	Сервер формата 1U для монтажа в стойку 19”
Абонентов	2М
Максимальное количество сессий	16М
Максимальное количество новых сессий в секунду	250К
Сетевые интерфейсы	2 x 10GbE
Latency	до 30 мкс

### Техническая спецификация E5-16xx (типовая, рекомендуемый вариант)
Элемент	Спецификация	Количество
Платформа	Dell/Futjitsu/Sypermicro	1 шт
Процессор	E5-1650v4	1 шт
Память	8Gb 1866 MHz ECC Reg	4 шт
HDD	500 Гб	2 шт
RAID	0,1	1 шт
БП	500W	2 шт.
NIC Bypass	Silicom PE210G2BPI9-SR (LR)	1 шт.

### Техническая спецификация E5-26xx (рекомендуемый вариант)
Элемент	Спецификация	Количество
Платформа	Dell/Futjitsu/Sypermicro с 2 слотами	1 шт
Процессор	E5-2640v4 (10 cores, 2.4GHz) рекомендуемая частота от 2,5	1 шт
Память	8Gb 1866 MHz ECC Reg	4 шт
HDD	500 Гб	2 шт
RAID	0,1	1 шт
БП	500W	2 шт.
NIC Bypass	Silicom PE210G2BPI9-SR (LR)	1 шт.

## СКАТ -40
### Техническая спецификация E5-26xx (типовая, рекомендуемый вариант)
Элемент	Спецификация	Количество
Платформа	Dell/Futjitsu/Sypermicro	1 шт
Процессор	E5-2697v2, E5-2690v4	1 шт
Память	8Gb 1866 MHz ECC Reg	8 шт
HDD	1 Тб	2 шт
RAID	0,1	1 шт
БП	500W	2 шт.
NIC Bypass	Silicom PE210G2BPI9-SR (LR)	2 шт.

Внимание: Начиная с версии 3.0 требованию к процессору 12 ядер - E5-2697V2 необходимо учитывать это при обновлении ПО с версии 2.X
## СКАТ -80
### Техническая спецификация E5-26xx (рекомендуемый вариант)
Элемент	Спецификация	Количество
Платформа	Dell/Futjitsu/Sypermicro	1 шт
Процессор	E5-2699 v4	1 шт
Память	16Gb 2133 MHz ECC Reg	16 шт
HDD	1 Тб	2 шт
RAID	0,1	1 шт
БП	500W	2 шт.
NIC Bypass	Silicom PE310G4BPi9-SR (LR)	2 шт.

Оборудование обозначенное как типовое нами размещается предзаказ, для сокращения времени поставки. Все конфигурации проверяются на стенде перед поставкой.
Примечание: По указанной спецификации можете заказать оборудование самостоятельно, стоимость от поставщиков получится ниже указанной.
Оборудование с другими характеристиками, только по индивидуальному заказу, срок поставки от 8 недель.